## Slide 1
PFAS, stoffen en gedrag
PFAS symposium, 13 December 2018
Hans Slenders
PFBA
PFEA
PFPrA
PFNA
PFHpA
PFHxA
PFDA
PFDoA
C2
C
C5
C6
C7
C11
C10
C9
C8
C12
PFCAs
PFUnA
PFPeA
PFOA

## Slide 2
PFAS omvatten duizenden componenten en zijn aanwezig in meerdere bronnen
PFAS worden wereldwijd aangetroffen in drinkwater én grond
Een aantal PFAS is geclassificeerd als persistent
Geavanceerde chemische analyses zijn nodig voor de detectie van PFAS
Geen enkele PFASs breekt volledig biologisch af, sommige worden omgezet in persistente dochterproducten
Snelle toename van aandacht voor PFAS in beleid
PFAS Introductie
Property of Arcadis, all rights reserved

## Slide 3: Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen, PFAS
Duizenden verbindingen, waarvan de bekendste:
PFOS PFOA GenX 6:2 FTS
(FRD-903)
PBT: Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
Veel PFAS worden met de reguliere analyses niet gedetecteerd

## Slide 4: PFAS Eigenschappen
Chemische eigenschappen | GenX (HFPO-DA) | PFOA | PFOA anion | PFOS | TCE | Benzeen
Molecuul gewicht | 357.7 | 414 | 413 | 500 | 131.5 | 78.11
Oplosbaarheid (@20-25°C), mg/L | hoog | 3,400 – 9,500 | hoog | 519 | 1,100 | 1,780
Dampdruk (@25°C), mmHg | 0.4-3 | 0.5 | laag | 2.5x10-6 | 77.5 | 97
Henry Constante, atm-m3/mol | 4.0x10-11 | 0.01 | nihil | 3.1x10-9 | 0.01 | 0.0056
Log Koc | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.1
Property of Arcadis, all rights reserved

## Slide 5
PFDS
PFOS
PFPrS
PFHxS
PFES
PFPeS
PFMS
PFDoS
PFUnS
PFNS
C1
C2
C4
C5
C7
C11
C10
C9
C8
C12
PFSAs
PFHpS
PFBS
PFBA
PFEA
PFPrA
PFNA
PFHpA
PFHxA
PFDA
PFDoA
C2
C
C5
C6
C7
C11
C10
C9
C8
C12
PFCAs
PFUnA
PFPeA
PFOA
Lange keten
Korte keten
Lang Ketenig versus Kort ketenig
Property of Arcadis, all rights reserved

## Slide 6
PFBA
PFEA
PFPrA
PFNA
PFHpA
PFHxA
PFDA
PFDoA
C2
C5
C6
C7
C11
C10
C9
C8
C12
PFCAs
PFUnA
PFPeA
PFOA
PFDS
PFOS
PFPrS
PFHxS
PFES
PFPeS
PFMS
PFDoS
PFUnS
PFNS
C1
C2
C4
C5
C7
C11
C10
C9
C8
C12
PFSAs
PFHpS
PFBS
Oplosbaarheid
Solubility
Property of Arcadis, all rights reserved

## Slide 7
Property of Arcadis, all rights reserved
TOP Analyse op puur blusschuimmengsels

## Slide 8
TOP Analyse op oppervlaktewatermonsters na blusschuimincident
Property of Arcadis, all rights reserved

## Slide 9: In welke productieprocessen komen PFAS voor?
Productie en verwerking fluor polymeren (o.a. Teflon)
Galvanische industrie
Textiel industrie
Halfgeleider- en foto-industrie
Papier industrie
Lak- en Verf industrie
Brandblusschuim
Afvalverwerking
Land- en tuinbouw

## Slide 10
Type locatie | Activiteit | Kans op vrijkomen in
PFAS producerende industrie (Productie PFOS/PFOA, telomeren) |  | 
Productie fluor polymeren | Productie van o.a. PFOS, PFOA, telomeren en ander PFAS verbindingen | Groot
Verwerkende industrie |  | 
Productie Teflon fluor polymeren | PFOA/GenX gebruikt tijdens productie | Groot
Verwerking Teflon fluor polymeren | PFOA/GenX mogelijk aanwezig in halffabricaat | Groot
Galvanische industrie | Mist-surpressant (vernevelen, chroombaden) | Groot
Textiel industrie | Behandelen textiel, leer, waterafstotend maken | Beperkt
Halfgeleider industrie | Gebruik van PFAS in printplaatproductie (verdachte producten/chemicaliën: | Beperkt
Foto industrie | Oplosmiddel, pigmenten, ontwikkelvloeistof | Beperkt
Papier- en verpakkingsind. | Water- en vetafstotend te maken ( levensmid. verpakkingen, bakpapier) | Beperkt
Hydraulische vloeistoffen | toevoeging specifieke hydraulische vloeistoffen bij vliegtuigen | Beperkt
Cosmetica en reinigingsmid. | Verlaging oppervlaktespanning of verlenging levensduur | Beperkt
Landbouw / tuinbouw | Mogelijk is PFAS toegevoegd aan bestrijdingsmiddelen | Vermoeden
Inzet brandblusschuim (AFFF schuim - klasse B voor brandbare vloeistoffen) |  | 
Brand blussen | Calamiteit / incidentbestrijding | Groot
Brandweeroefenplaatsen | Regelmatig, langdurig gebruik PFOS houdend schuim | Groot
Brandpreventie voorzieningen | Tijdens calamiteiten en/of testen. | Kans is klein,
Secundaire bronnen |  | 
Stortplaatsen | Storten van PFAS-houdende materialen zoals tapijten, meubels, ect. | Vermoeden
Waterzuiveringsinstallaties | De afvalstromen van huishoudens, industrieën of stedelijk water | Vermoeden
Afvalverbrandingsinstallaties | Doorgaans is de temperatuur van de verbrandingsoven onvoldoende om de PFAS volledig af te breken. | Vermoeden
Kans op ontstaan bodemverontreiniging
Zie handelingskader PFAS

## Slide 11: Conceptueel model
Verspreiding Blootstelling

## Slide 12: Conceptueel model

## Slide 13: Conceptueel model
Afspoeling
Drainerende werking
Drainerende werking
Afspoeling
Luchtdepositie
Uitloging door regen
Naar rioolsysteem
Conceptueel model luchtdepositie

## Slide 14: Waar hebben we PFAS gemeten: (Grond-)water
PFAS in 96% peilbuizen van 29 onderzochte potentiële bronlocaties;
Oppervlakte water concentratie PFOS of PFOA gemiddeld 5-10 ng/l
In >50% concentratie PFOS boven de AA-EQS;
99% van oppervlaktewater voor drinkwater bevat PFAS,
1-4% van grondwater voor drinkwater bevat PFAS
Gemiddelde concentraties in oppervlaktewater in 2013-2015

## Slide 15: Waar hebben we PFAS gemeten: Grond
Geografisch gezien weinig data beschikbaar
Data beschikbaar uit Haarlemmermeer/regio Noordzeekanaal en regio Dordrecht
Verhoogde achtergrondbelasting aanwezig
(voorlopig bepaald op PFOS 2 µg/kgds, PFOA 2,5 µg/kgds, 95percentiel)
PFOS PFOA
Blauw: < d; Groen:0,1-1,0; Geel:1,0-5,0 ; Oranje:5,0-10; Rood:10-50; Paars:50-100 µg/kg d.s.

## Slide 16: Ervaringen, vragen, discussie….
Waardoor ontstaat de diffuse achtergrondbelasting?
Welke bronnen hebben we nog niet voldoende onderzocht?
Hoe krijg ik grip op het scala aan verbindingen?
Etc.

## Slide 17: Stellingen:
Het werkelijke probleem van PFAS schuilt niet in PFOA of PFOS, maar in de kortere ketens PFBS of PFBA, die zijn veel mobieler;
Door de verscheidenheid aan eigenschappen én gebruik binnen de PFAS groep kunnen ze model staan voor vrijwel alle nieuwe en opkomende stoffen;
Vervangers van PFAS hebben dezelfde eigenschappen, dus…..

## Slide 18
www.expertisecentrumpfas.nl
  ARCADIS Hans Slenders (hans.slenders@arcadis.com)
  Witteveen + Bos Martijn van Houten (martijn.van.houten@witteveenbos.com)
  TTE Arne Alphenaar (alphenaar@engineers.nl)
Vragen over deze presentatie?