## Slide 1
PFAS in de praktijk
Onderzoek en sanering
13 december 2018
Tessa Pancras

## Slide 2: PFAS in de praktijk
Hoe bemonsteren?
Waarop analyseren?
Hoe saneren?

## Slide 3
PFAS gedragen zich anders dan “reguliere” verontreinigingen
Oppervlakteactief (zepen)
Grensvlak water/lucht/olie/grond
Binding met eiwitten, niet zozeer opname in vetten
Aanwezig in zeer veel toepassingen
Waar op letten?

## Slide 4
Bemonsteren
Regenkleding
Nieuwe kleding
Wasverzachter
(Fastfood) verpakkingen
Muggenspray
Handcrème
Zonnebrandcrème
Potten/flessen
Teflon inlage deksel
Bemonsteringsslangen
Onderdelen pomp
Gore-Tex schoenen
Handschoenen
Post-its en waterproof papier
?

## Slide 5
Bemonsteren
Notes: Blanco analyseren

## Slide 6
Hoe zit het met veiligheid?
PFAS zijn niet zozeer acuut toxisch, vooral chronisch
Lage toetsingswaarden vooral door bioaccumulatie en chronische blootstelling
Werken conform normale veiligheidsvoorschriften (CROW)
PFAS zijn niet vluchtig (behalve fluortelomeeralcoholen)
PFOA is niet vluchtig onder milieuomstandigheden
Vooral opletten met contaminatie monstermateriaal
Steekbussen niet nodig

## Slide 7
Analyseren
Niet alleen PFOS en PFOA
Samenstelling analysepakketten verschilt
Ervaring van het lab is belangrijk!
Haalbare detectiegrenzen
  Water; 1 ng/l
  Grond; 0,1 µg/kg d.s.

## Slide 8
Duizenden verbindingen
Standaard pakketten – enkele precursors
Vele duizenden verbindingen
Analyses totaal organisch fluor
  Adsorbeerbaar
  Oxideerbaar
Vluchtige PFAS via andere analyse

## Slide 9
Saneren
Gangbare in-situ technieken – geen effect
  Niet vluchtig
  PFOS en PFOA (en analoge verbindingen) zijn niet biologisch afbreekbaar
  Geen afbraak door reguliere chemische oxidatie / reductie
  Wel onttrekken – actief kool (langdurig proces)
Precursors kunnen afbreken tot PFOS, PFOA en analoge verbindingen
Lage toetsingswaarden

## Slide 10
Saneren
Meest toegepast
  Ontgraving
  Grondwateronttrekking / actief kool – lage adsorptie
  Definitieve oplossing
    Verbranding 1000-1200 °C
  Let er op dat PFAS overal aan vast plakken en niet vanzelf verdwijnen!

## Slide 11: PFAS grond - grondwater
Grond – lange ketens
Grondwater – kortere ketens
Sulfonzuren adsorberen sterker dan carbonzuren

## Slide 12
Saneren - water

## Slide 13
Saneren - grond
Ontgraven + storten / verbranden bij hoge temperatuur
Wassen
Immobiliseren
Thermische desorptie
In-situ spoelen
Biologische afbraak
Oxidatie/reductie

## Slide 14
  AC meest gebruikt
    Lage adsorptiegraad
    Hydrofobe interactie én ionenwisseling
    Langere ketens adsorberen goed, korte ketens slecht(er)
    Verstoring door organische moleculen
  Ionenwisseling (IEX) als alternatief
    Vergelijkbaar met AC
    Mogelijk op lange termijn rendabel
    Korte vs lange ketens
Reactivatie en nabehandeling zijn aandachtstpunten!
Adsorptie

## Slide 15
  Nanofiltratie (NF) en omgekeerde osmose (RO)
    Molecuulgrootte: goede verwijdering
    Concentraat nabehandeling – grote reststroom
  Ozofractionation
    Ozonbelletjes: vergelijkbaar met zeepbellen
    Kleine, geconcentreerde afvalstroom
    Organische stoffen afgebroken door ozon, PFAS niet of gedeeltelijk
Scheidingstechnieken

## Slide 16
  Biologisch
    Niet of nauwelijks aangetoond op relevante schaal
    Deels afbreekbaar, tot persistente eindproducten
  Chemische oxidatie/reductie
      Alleen werkbaar onder zeer specifieke omstandigheden
  Sonolyse
    Ultrasoon geluid
    Belletjes die uit elkaar klappen
    Temperaturen tot 4.500 ᵒC leiden tot PFAS afbraak
Afbraak

## Slide 17
Samenvattend
Gebruik bemonsteringsprotocol
Kijk verder dan alleen PFOS en PFOA
Saneren – geen zilveren bullet
Ontwikkelingen gaande, maar let op:
  Precursors  PFCAs en PFSAs
  Persistentie (PMT)
  Massabalans
  Interacties

## Slide 18
www.expertisecentrumpfas.nl
  ARCADIS Tessa Pancras (tessa.pancras@arcadis.com)
  ARCADIS Hans Slenders (hans.slenders@arcadis.com)
  Witteveen + Bos Martijn van Houten (martijn.van.houten@witteveenbos.com)
  TTE Arne Alphenaar (alphenaar@engineers.nl)
Vragen over deze presentatie?